| 1.1. Применение по назначению Кофемолка была разработана и изготовлена для помола кофе. 1.2. Неправильное применение Любой вид применения, помимо указанного в параграфе 1.1, является неправильным и поэтому неразрешенным. Производитель не несет ответственности за убытки в результате неправильного применения кофемолки, описанного в данном руководстве. 1.3. Стандарты безопасности Не используйте кофемолку, не прикрепив контейнер для кофейных зерен к раме. Всегда отключайте кофемолку перед очисткой. Не вставляйте пальцы или другие предметы во входные отверстия жерновов или в отверстие для выхода молотого кофе Никогда не погружайте кофемолку в воду и/или другие жидкости. Не позволяйте использовать кофемолку детям и/или другим неуполномоченным лицам. 2. Транспортировка 2.1 Упаковка Кофемолка ANFIM с дозирующим механизмом поставляется в специальной картонной упаковке; каждая упаковка содержит: - Кофемолку - буклет с руководством - сертификат соответствия 3. Описание устройства 3.1 Описание устройства Кофемолка была разработана с учетом фактических требований современного и четко сформулированного стандарта работы в кофейне; поэтому она разрабатывалась так, чтобы обеспечить правильный помол кофейных зерен и правильную дозировку. Описание: Несущая конструкция из лакированного алюминия. Блок лезвий из закаленной стали. Бункер из пищевой пластмассы. Носик выходного отверстия из нержавеющей стали Источник питания в соответствии с Директивами 2006/95/EEC. Бункер для кофейных зерен. Гайка регулировочного кольца жернова, разблокирующая ось поворота Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Кольцо регулировки лезвия Вилочковая опора фильтра Заводская табличка с данными. |  | 3.4. Таблица спецификаций Высота: 380 мм Мощность: 100Вт Вес: 6 кг Ширина: 145 мм Уровень шума: <60дБ(A) Глубина: 240 мм Диам. лезвий 50 мм 4. Установка устройства 4.1. Установка устройства Установите кофемолку на плоскую устойчивую и сухую поверхность. 4.2. Подключение устройства к сети Сначала проверьте, что напряжение электропитания соответствует указанному на заводской табличке машины: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электроустановка, к которой будет подключаться кофемолка, должна соответствовать действующим требованиям: производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям и имуществу в результате подключения кофемолки к электроустановке, несоответствующей стандартам. 5. Использование устройства 5.1 Указания по применению А) Заполните бункер свежими кофейными зернами. B) Поверните общий выключатель ВКЛ\ВЫКЛ в положение ВКЛ (3); он загорится, подтверждая наличие сетевого напряжения. C) Размелите немного кофе, чтобы получить лучший помол. Когда манжета поддержки фильтра кофеварки вставлена в вилочковую опору фильтра (6), датчик давления активизируется автоматически (4). Когда фильтр кофеварки заполнен молотым кофе (примерно через 8 секунд для одного маленького фильтра и примерно через 15 секунд для двух маленьких фильтров кофе), снимите манжету поддержки фильтра, и кофемолка остановится автоматически. Лезвия отрегулированы на заводе; но Вы можете изменить степень помола следующим образом: 1) Ослабьте пронумерованное кольцо (5), нажав на черный штифт(2) на левой стороне кофемолки. 2) Поверните регулировочное кольцо (5) по часовой стрелке для более тонкого помола; против часовой стрелке для более крупного. Помните, что лучшая настройка помола зависит от вида кофе и оборудования, а также погоды; если воздух сухой, выберите более тонкий помол, а если воздух влажный, то более крупный. 3) Отпустите стопорный штифт (2). D) Всегда выключайте кофемолку, используя основной подсвечиваемый переключатель ВКЛ\ВЫКЛ (3), когда кофемолка не используется. 5.2 Указания на случай аварийной остановки В случае аварийной ситуации, если Вы нажмете переключатель ВКЛ\ВЫКЛ (3), кофемолка немедленно остановится. |
| --- | --- | --- |
| 6. Техобслуживание 6.1 Стандарты безопасности ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением любых операций по техобслуживанию отключайте кофемолку от сети. Не вставляйте пальцы или другие предметы во входные отверстии лезвий или в отверстие для выхода молотого кофе. Не загружайте в бункер уже молотый кофе. Не погружайте кофемолку кофе в воду и/или другие жидкости (растворители, моющие средства, и так далее). В любом случае, всегда обращайтесь в уполномоченный центр обслуживания клиентов. Очистка устройства ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед очисткой отсоединяйте кофемолку от сети. Никогда не погружайте кофемолку в воду и/или другие жидкости. Постоянная и регулярная очистка не позволяет прогоркнуть жирам, содержащимся в кофе, что может вызывать изменения в запахе и вкусе Вашего эспрессо. Указания по очистке: Отсоедините кофемолку от сети. Очистите (пустой) бункер внутри и снаружи влажной салфеткой. Протрите его мягкой и чистой салфеткой. Очистите щеткой внутреннюю часть выходного отверстия из нержавеющей стали. Очистите корпус кофемолки слегка влажной и мягкой салфеткой и протрите его чистой и сухой салфеткой. Подключите кофемолку к сети. 7. Обслуживание Любое техническое вмешательство (включая возможную замену жерновов: их следует заменить после помола 400 кг кофе), должно выполняться квалифицированными специалистами. В случае необходимости любого ремонта, пожалуйста, обращайтесь только в уполномоченный центр техобслуживания. Модель H S Серийный № |  | ANFIM ANFIM srl Виа. Б.Верро, 33/5 20141 - МИЛАН Тел.(+39) 02/8465054 Факс.(+39) 02/8464401 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕМОЛКА МОДЕЛЬ: H - SELF 1. Общие указания Внимательно прочтите данное руководство перед началом использования кофемолки. Установка кофемолки должна выполняться квалифицированными специалистами. Фирма-производитель не несет ответственности за изменения, внесенные пользователем в аппарат и за неумышленный ущерб в результате установки и/или использования, не соответствующих требованиям данного руководства. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в характеристики оборудования, описанного в данном руководстве, без уведомления. Порядок утилизации Данное устройство, как и все электрические приборы, следует утилизировать отдельно от сортированного городского мусора, в определенных точках сбора, определенных местным советом. |

# Text boxes

3

6

4

5

2

1