РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕМОЛКИ CAIMANO DROGHERIA для кофеен (с) 2012

®ANFIM srl – Via B.Verro, 33 / 5 - 20141 – МИЛАН  - ИТАЛИЯ

Данное руководство было составлено техническим отделом компании ANFIM. Все права сохранены. Никакая часть этой публикации не может воспроизводиться или передаваться в любой форме или любыми средствами (микрофильмированием, фотокопированием или иным образом) без письменного разрешения компании ANFIM srl. Этот выпуск заменяет предыдущую версию. Напечатано в Милане компанией ANFIM srl - Via B.Verro, 33 / 5 - 20141 – МИЛАН  - ИТАЛИЯ

Содержание

| Глава 1. | Общие указания | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Appropriate use | 1 |
| 1.2 | Применение по назначению | 1 |
| 1.3 | Стандарты безопасности | 1 |
| Глава 2. | Транспортировка | стр. |
| 2.1 | Упаковка | 1 |
| 2.2 | Обращение с устройством | 1 |
| 2.3 | Хранение | 1 |
| Глава 3. | Описание устройства | стр. |
| 3.1 | Описание устройства | 2 |
| 3.2 | Описание средств управления | 2 |
| 3.3 | Средства аварийной остановки | 2 |
| 3.4 | Таблица спецификаций | 2 |
| Глава 4. | Установка устройства | стр. |
| 4.1 | Установка устройства | 2 |
| 4.2 | Подключение устройства к сети | 2 |
| Глава 5. | Использование устройства | стр. |
| 5.1 | Указания по применению | 2 |
| 5.2 | Указания по аварийной остановке | 2 |
| Глава 6. | Обслуживание | стр. |
| 6.1 | Стандарты безопасности | 2 |
| 6.2 | Очистка устройства | 2 |
| 6.3 | Периодические осмотры | 2 |
| Глава 7. | Техобслуживание | стр. |
| 7.1 | Указания по запросам на обслуживание | 3 |

1. общие УКАЗАНИЯ

Внимательно прочтите данное руководство перед началом использования кофемолки. Установка кофемолки должна выполняться квалифицированными специалистами. Фирма-производитель не несет ответственности за изменения, внесенные пользователем в аппарат и за неумышленный ущерб в результате установки и/или использования, не соответствующих требованиям данного руководства. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в характеристики  оборудования, описанного в данном руководстве, без уведомления.

1.1. Применение по назначению

Кофемолка с дозирующим механизмом была разработана и изготовлена для помола и дозировки кофе.

1.2. Неправильное применение

Любой вид применения, помимо указанного в параграфе 1.1, является неправильным и поэтому неразрешенным.

1.3. Стандарты безопасности

Всегда отключайте кофемолку от сети перед очисткой.

Не вставляйте пальцы или другие предметы во входные отверстия жерновов или отверстие выхода молотого кофе. Никогда не погружайте кофемолку в воду и/или другие жидкости.

Не позволяйте детям и/или другим неуполномоченным лицам использовать кофемолку.

2. ТРАНСПОРТИРОВКА

2.1 Упаковка

Кофемолка ANFIM поставляется в специальной картонной упаковке; каждая упаковка содержит:

- Кофемолку - буклет с руководством - Сертификат соответствия

2.2. Обращение с устройством

Кофемолки не требуют специальных инструментов для обращения с ними, поскольку их можно переносить вручную.

2.3. Хранение

Кофемолка должна храниться в сухом месте в ее оригинальной упаковке. Температура хранения должна быть между - 10 + 40 ° C.

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Описание устройства

Кофемолка была разработана с учетом фактических требований современного и четко сформулированного стандарта работы в кофейне; поэтому она разрабатывалась так,  чтобы получить правильный помол кофейных зерен.

Описание:

- Несущая конструкция из нержавеющей стали или лакированного стального  листа.

- Закаленные стальные лезвия.

- Бункер из пищевой пластмассы.

- Дозаторный блок из легкого алюминиевого сплава с устройством регулировки дозы.

- Источник питания в соответствии с Директивами 2006/95/EEC.

- Бункер для кофейных зерен

- Люк бункера

- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой

- Кольцо регулировки лезвия

- Пакетодержатель  Inox

3.2 Описание средств управления

Кофемолка имеет следующие устройства управления:

- Люк бункера	(2)

- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой (3)

- Кольцо регулировки лезвия	(4)

3.3	Средства аварийной остановки

В соответствии с техническими требованиями, описанными в стандарте EN 418, кофемолка не оборудована средствами аварийной остановки, поскольку эту функцию выполняет общий переключатель ВКЛ\ВЫКЛ.

3.4 Таблица спецификаций

Высота				600 мм

Ширина			195 мм

Глубина			350 мм

Мощность 			900 Вт (1лс)

Уровень шума 		< 70 дБ (А)

Диаметр лезвия 		75 мм специальные (титановые под заказ)

Вес				20 кг

4. УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

4.1. Установка устройства

Установите кофемолку на плоскую устойчивую и сухую поверхность.

4.2. Подключение аппарата к сети

Однофазная версия 220 В

Кофемолка поставляется с электрическим шнуром с одобренным типом вилки. Единственная необходимая операция – включение вилки в розетку, рассчитанной на потребляемую мощность кофемолки (номинальная мощность  макс. 15 А).

Трехфазная версия 380 В

Кофемолка поставляется с электрическим шнуром без вилки. Установщик должен подключить клеммы кабеля к электрической контактной колодке, рассчитанной на потребляемую мощность кофемолки (номинальная мощность  макс. 15 А).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электроустановка, к которой будет подключаться кофемолка, должна соответствовать действующим требованиям: производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям и имуществу в результате подключения кофемолки к электроустановке, несоответствующей стандартам

5. Использование прибора

5.1 Указания по применению

А) Заполните бункер свежими кофейными зернами (макс. емкость бункера примерно 2 кг).

B) Откройте люк бункера.

С) Нажмите переключатель ВКЛ\ВЫКЛ и включите его; он загорится, подтверждая наличие сетевого напряжения.

D) Размелите немного кофе, чтобы получить лучший помол.

Лезвия отрегулированы на заводе; но Вы можете изменить степень помола следующим образом:

1) Ослабьте пронумерованное кольцо, нажав на хромированный штифт на левой стороне кофемолки.

2) Поверните регулировочное кольцо по часовой стрелке для более тонкого помола; против часовой стрелки для более крупного.

Помните, что лучшая настройка помола зависит от вида кофе и оборудования, а также погоды; если воздух сухой, выберите более тонкий помол, а если он влажный, то более крупный.

3) Отпустите стопорный штифт.

E) Как только Вы получили нужную степень помола, включите кофемолку переключателем ВКЛ\ВЫКЛ, чтобы убедиться, что настройка работает.

F) Выключите кофемолку, снова нажав кнопку ВКЛ\ВЫКЛ.

Для большей эффективности регулярно проверяйте помол и дозировку кофе, следуя инструкциям в параграфе 6.3 этого руководства.

5.2 Указания по аварийной остановке

В случае аварийной ситуации, если Вы нажмете переключатель ВКЛ\ВЫКЛ, кофемолка немедленно остановится.

6. 6. обслуживание

6.1	Стандарты безопасности

Перед проведением любых операций по тех обслуживанию отключайте кофемолку от сети.

Не вставляйте пальцы или другие предметы во входные отверстии лезвий или в отверстие для выхода молотого кофе.

Не загружайте в бункер уже молотый кофе.

Не погружайте кофемолку кофе в воду и/или другие жидкости (растворители, моющие средства, и так далее).

В любом случае, всегда обращайтесь в Центр Обслуживания клиентов компании ANFIM Srl.

  - Очистка устройства

Перед очисткой отсоединяйте кофемолку от сети. Никогда не погружайте кофемолку в воду и/или другие жидкости.

Постоянная и регулярная очистка не позволяет прогоркнуть жирам, содержащимся в кофе, что может вызывать изменения в запахе и вкусе Вашего эспрессо.

Указания по очистке:

- Отсоедините кофемолку от сети.

- Очистите (пустой) бункер внутри и снаружи влажной салфеткой.

- Протрите его мягкой и чистой салфеткой.

- Очистите щеткой внутреннюю часть блока дозирования.

- Очистите корпус кофемолки слегка влажной и мягкой салфеткой и протрите его чистой и сухой салфеткой.

- Подключите кофемолку к сети.

6.3	Периодические осмотры

- Постоянно регулируйте помол, следуя инструкциям в пункте D Параграфа 5.1.

- Регулярно обращайтесь в Сервис-центр ANFIM Srl,  чтобы проверить, не изношены ли  лезвия.

3)  Обращайтесь в обращайтесь в Сервис-центр ANFIM Srl,  чтобы заменить лезвия после помола 500 - 700 кг кофейных зерен.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Указания по запросам на обслуживание

Все технические операции должны выполнять уполномоченные специалисты компании ANFIM.

Запрос на обслуживание следует отправлять компании ANFIM по телефону или по факсу по следующим номерам:

ANFIM. srl – Via B.Verro, 33/5 - 20141 Милан - Италия

Тел. +39-02 8465054 Факс +39-02 8464401 – e-mail: anfim@libero.it

Или уполномоченному торговому представителю:

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

Нижеподписавшаяся компания ANFIM Srl., Via B.Verro 33/5 - 20141 Милан, заявляет под свою собственную ответственность, что

кофемолка модели С-DR

cерийный №

к которой относится эта декларация, соответствует следующим стандартам или другим соответствующим документам: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 14121-1, как предусмотрено директивой 2006/42/CEE.

МИЛАН, 2 июля 2012 года

ANFIM Srl.

Марио Монфини - Управляющий

Утилизация устройства

Данное  устройство, как и все электрические приборы, следует утилизировать отдельно от сортированного городского мусора, в определенных точках сбора, определенных местным советом.